## Вакуумный пинцет для ИК станции

Компрессор, валялся без дела несколько лет. От какого-то газоанализатора древних времен.

Исходя из размеров компрессора, корпусом как для него самого, так и БП стал G768 от Gainta.

На большой плате разместился регулятор напряжения. Остальное пространство отведено под силовой трансформатор и компрессор.

Вполне себе стандартный регулируемый стабилизатор на LM317 (117), разве что добавлен небольшой LCL фильтр. – не смотрите на эти дорожки, есть другой чертеж

Вот такая компоновка получилась. Трансформатор - TN-15

Зеленый RCA штеккер в разъеме для ножной педали, но пока ее нет, там обычная перемычка)

Немного дизайна от "ТЕРМОПРО", немного от себя. И получилась такая лицевая панель)

Сзади находятся сетевой кабель питания, предохранитель и разъем для ножной педали.

Сам манипулятор сделан из ручного пинцета "noname" и его насадок, трубки капельницы, иглы шприца 50ml. Возможно, есть смысл поискать более качественные насадки.

Все собрано, и готово к испытаниям.

Не уверен, что у меня есть маленькие гири для лабораторных весов, решил проверить по-другому) Примерно на половинной мощности поднимает достаточно тяжелый процессор. Также справляется с 486, PI, PIII (естественно, в S370 варианте).

А вот PPro не поднимает( Хотя, с другой насадкой может и справиться с ним)